# Serpomin med ytputs

## Nedan hittar du Webers tolkning av AMA Hus 08 för Serpomin Fasadsystem med ytputs.

Beskrivningstexter för mineralullskiva, puts 8-10 mm med ytputs

Bör tas i beaktning vid val av putssystem med mineralull, tabell LBS 11 / 1+4 / 09 / 0 / 4 / 2+8.

| Putstyp | Material1 | Underlag | För- behandling2 | Under- behandling | Färdig- behandling |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 Filtning | 1 Normalbruk | 09 Termisk isolering | 0 | 4 montering av putsbäraren och anslutningar | Putsfärg 2+8 |
|  | Fabrikstillverkat KC putsbruk i B klass. | Mineralullsskiva är tillverkad av fukt- och vattenavvisande stenull samt klassad som obrännbar med en bra dränerande funktion. |  | Putsnät av akrylbelagt glasfibernät med mycket hög draghållfasthet och beständighet samt maskvidd 6x6 mm. | 2. Två skikt puts |
|  | Skikttjocklek min 8-10 mm (2 ggr ca 3-7 mm) | Dubbel densitet Densitet 180/90 kg/m3 Skivan är CE märkt. |  | Isolerhållare i polyetylen hylsa och skruv/ spik-plugg i klassat stål med fiberförstärkt nylon-huvud som ligger jäms med brickan för att förhindra köldbrygg-effekten. | Två behandlingar och första skiktet med glasfibernät. |
|  | Anpassat putsbruk för kallmurar för att motverka frostskador. | Luftgenomsläpplighet Ip= 20x10-6 m2/SxPa, |  | Mekaniska infästningarna som bär systemet är av obrännbart material och klassat stål. | 8. En behandling med putsfärg och en behandling av ytputs. |
|  | Fiberbaserat KC-putsbruk för att minimera sprick-risken i putsbruk. | Värmelednings-tal λ Ke = 0,036 W/ m○C |  | Fogband för vädertätning. | Silikonhartsputs innehåller hög andel silikonhartsbindemedel och har låg vatten-upptagning < 0,1 och SD-värde < 0,30. |
|  |  | Mineralullens hydrofoba och öppna struktur ger en snabb uttorkning av väggen. |  |  | Silikatputs tillverkad av silikatbas (DIN 18363) Vatten-upptagning > 1 och SD-värde < 0,2 |
|  | Organiska |  |  |  |  |
|  | 8 Organisk putsfärg |  |  |  |  |

1) Vid användning av olika material redovisas dessa, t.ex. 1+2, 1+4.
2) Avser åtgärder utöver generella krav i AMA, t.ex. rengöring av underlag, förlagning, förvaltning.

| Ingående produkter i systemet Mineralull, Fästen, Putsnät, Bottenlist/startlist, Hörnlist, Anslutningsband, Manschett, Takfotslist, Konstruktionsfog, Putsbruk och Ytputs. |
| --- |
| Mineralull: | weber.therm 398 mineralullskiva 50, 80, 100, 120, 150,180, 190 och 200 mm |
| Fästen: | weber.therm 394 EF-L för lättbetongstomme 95, 115, 135, 155, 175, 195, 215, 235, 255, 275, 295 mm weber.therm 395 EF-K för betong/massivtegelunderlag 75, 95, 115, 135, 155, 175, 195, 215 och 235 mm weber.therm 396 EF-RT komplett isolerhållare för trästommar 90, 120, 140, och 160 mm weber.therm 396 EF-R isolerhållare för trästomme tillkommer skruv weber.therm 406 till träregel alt. weber.therm 408 till plåtregel. |
| Nät: | weber.therm 397 EF-nät glasfiberarmering |
| Startlist: | weber.therm 401 putslist |
| Hörnlist: | weber.therm 391 hörnlist 50x120, 80x120, 120,120 och 150x120 mm |
| Anslutningsband: | weber.therm 419 anslutningsband 50, 70 och 100 mm |
| Manschett: | 10-28 mm, 32-55 mm, 75-110 mm, 2x24-32 mm & 3x24-32 mm |
| Fogband: | weber.therm 417 fogband 10/3 – 10 mm |
| Takfotslist: | weber.therm 402 takfotslist bredd 50 mm |
| Konstruktionsfog i stomme: | weber.therm 393 rörelsefog (krävs endast om stomme har konstruktionsfog) |
| Putsbruk: | weber.therm 261 EF-putsbruk |
| Ytputs: | weber.pas silikonhartsfärg A alt. weber.pas silikatputs A |