# Serporoc med ytputs

## Webers tolkning av AMA Hus 08

Nedan hittar du Webers tolkning av AMA Hus 08 för Serporoc Fasadsystem med ytputs.

Beskrivningstexter för mineralullskiva, puts 18-20 mm med ytputs
Bör tas i beaktning vid val av putssystem med mineralull, tabell LBS/2: (12)-(10) / 1+4 / 25 / 0 / 
5 / 2+8.

| Putstyp | Material1 | Underlag | För- behandling2 | Under- behandling | Färdig- behandling |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Slätputs (12)/ Våfflad alt. Spik-riven (10)/bräd-riven | 1 Normalbruk | 25 Termisk isolering | 0 | 5 montering av putsbäraren och anslutningar | 2 Två skikt puts |
|  | Fabrikstillverkat KC putsbruk i B/C klass. | Mineralullsskiva är tillverkad av fukt- och vattenavvisande stenull samt klassad som obrännbar med en bra dräner-ande funktion. |  | Putsnät Stålkvalitet DIN 17140 Skruvar i C3 klass | Första skiktet med KC putsbruk B och andra skiktet med KC putsbruk C. |
|  | Skikttjocklek min 18-20 mm B 10 mm/C 10 mm | Densitet 80-115 kg/m3 Skivan är CE märkt. |  | Pendelfästet tillverkat av syrafast rostfritt stål SS 2243 och initialvinkel för att motverka eventuella sjunkningar av putssystemet, samt att fästet håller ut nätet från mineralullen för att minimera sprickor i putsbruket. |  |
|  | Anpassat putsbruk för kallmurar för att motverka frostskador. | Luftgenom-släpplighet Ip= 20x10-6 m2/SxPa, |  | Mekaniska infästningarna som bär systemet är av obrännbart material och klassat stål. | 8 Två behandlingar med ytputs |
|  | KC-putsbruk med fiber-tillsats för att minimera sprickrisken i putsbruket. | Värmelednings-tal λ Ke = 0,036 W/ m○C |  | Anslutningsband för vädertätning med diffusionsöppen folie av polypropylenväv och vidhäftning med butylmassa som är ålderbeständig. | Val av putsfärger: CD-färg Oorganisk färg av Hydraulisk kalk (kh) och luftkalk (k).Vattenupp-tagning >0,3 och SD-värde <0,05. |
|  | Kapilläreffekten ska vara starkare i putsbruket än i mineralullen | Mineralullens hydrofoba och öppna struktur ger en snabb uttorkning av väggen. |  | Manschett | KC stänkputs alt. KC spritputs Oorganisk färg av kalk och cement. Vattenupptagning >2 och SD-värde <0,15 |
|  |  |  |  |  | Silikatstänkputs Oorganisk enkomponent silikat uppbyggd av kalivattenglas. Vattenupptagning <0,2 och SD-värde <0,2 |
|  | Oorganiska |  |  |  |  |
|  | 4 Oorganisk ytputs |  |  |  |  |

1) Vid användning av olika material redovisas dessa, t.ex. 1+2, 1+4.
2) Avser åtgärder utöver generella krav i AMA, t.ex. rengöring av underlag, förlagning, förvaltning.

| Ingående produkter i systemet Mineralull, Fästen, Dilfogslist, Anslutningsband, Manschett, Skruv, Putsnät, Clips, Underlagsbruk, Fasadbruk och ytputs. |
| --- |
| Mineralull: | weber.therm 321 mineralullsskiva 30,50, 80, 100, 150, 180 och 200 mm |
| Fästen: | weber.therm 312 fäste TB komplett för betong, 150, 180 och 200 mm weber.therm 312 fäste TB 30,50, 80, 100 och 150 mm |
| Dilfogslist: | weber.therm 418 Höjd 20 mm x 2,5 lpm |
| Anslutningsband: | weber.therm 419 Bredd 50, 70 och 100 mm |
| Manschett: | 10-28 mm, 32-55 mm, 75-110 mm, 2x24-32 mm & 3x24-32 mm |
| Skruv: | weber.therm 406 träskruv 4,8x 45 mm weber.therm 317 betongskruv 6,3 x 35 mm weber.therm 317 tegelskruv 6,3 x 70 mm weber.therm 409 lättbetongskruv 100 x 8,0 mm (weber.therm 409 lättbetongsplugg) |
| Putsnät: | weber 323 nät 100 0mm, 500 mm och 250 mm bredd |
| Clips: | weber.therm 325, 25 alt 40 mm |
| Underlagsbruk: | weber.therm 340 underlagsbruk, 0-3 mm kornstorlek |
| Fasadbruk: | weber.therm 342 fasadbruk, 0-3 mm kornstorlek |
| Ytputs: | weber.min 200 kc stänkputs fin weber.min 201 KC stänkputs weber.cal 232 CD stänkputs weber.cal 234 CD spritputs weber.min 520 KC spritputs weber.pas 305 silikatstänkputs |