| AMA Hus 08 - Tabell LBS/2 |
| --- |
| Putstyp | Material1 | Underlag | För- behandling2 | Under- behandling | Färdig- behandling |
| Slätputs | Oorganiska | Nya underlag | Nya underlag | 0 Ingen underbehandling | 0 Ingen färdigbehandling |
| 10 brädriven | 1 Normalbruk | 00 Ej underlag (fribärande puts) | 0 Ingen förbehandling | 1 Armering | 1 Ett skikt puts |
| 11 filtad | 2 Ädelbruk | 01 Tegel | 1 Fria | 2 Grundning | 2 Två skikt puts |
| 12 Fri | 3 Gipsbruk | 02 Kalksandsten | Befintliga underlag | 3 Armering och grundning | 3 Tre skikt puts |
|  | 4 Oorganisk putsfärg | 03 Betongsten/-block | 2 Ingen förbehandling | 4-9 Fria | 4 En behandling med putsfärg |
| Slammad puts | 5-6 Fria | 04 Lättklinkerblock | 3 Borstning och tvättning |  | 5 Två behandlingar med putsfärg |
| 13 grovslammad |  | 05 Lättbetongblock | 4 Högtryckstvättning |  | 6 Ett skikt puts och en behandling med putsfärg |
| 14 finslammad | Organiska | 06 Lättbetongelement | 5 Vattenblästring |  | 7 Ett skikt puts och två behandlingar med putsfärg |
| 15 Fri | 7 Organiska bruk | 07 Betong mot skivform | 6 Torrblästring/ -våtblästring |  | 8-9 Fria |
|  | 8 Organisk putsfärg | 08 betong mot luckform, brädform | 7-9 Fria |  |  |
| Kvastad puts | 9 Fri | 09 Termisk isolering |  |  |  |
| 16 grovkvastad |  | 10-19 Fri |  |  |  |
| 17 finkvastad |  |  |  |  |  |
| 18 Fri |  | Befintliga underlag |  |  |  |
| 19 Riven (skrapad) puts |  | 20 ej underlag (fribärande puts) |  |  |  |
| 20 Fri |  | 21-99 Fria |  |  |  |
| Stänkt puts |  |  |  |  |  |
| 21 grovstänk |  |  |  |  |  |
| 22 finstänk |  |  |  |  |  |
| 23 Fri |  |  |  |  |  |
| Spritputs |  |  |  |  |  |
| 24 handpåslagen |  |  |  |  |  |
| 25 sprutad |  |  |  |  |  |
| 26 Fri |  |  |  |  |  |

# Beskrivningstexter AMA Hus 08